## Slide 1: Vom Bauxit zum Aluminium

## Slide 2: Gliederung
1) Bauxit Vorkommen
2) Verarbeitung vom Bauxit zum Aluminium
3) Elektrolytischer Vorgang
4)Verwendung
5) Quellen

## Slide 3: Was ist Bauxit?

## Slide 4: Bauxit Vorkommen

## Slide 5: Verarbeitung des Bauxits zum Aluminium (Aluminiumoxid- Al2O3 )
Bayer Verfahren (Nasser Aufschluss)
Trockener Aufschluss
Säure Aufschluss

## Slide 6: Bayer Verfahren

## Slide 7: Zusammenfassung Verarbeitung
Druckkessel (Autoklav) unter 5-7 bar Druck, 6-8 Stunden ,140-250 °C erhitzt
->Aluminium als Aluminat in Lösung geht
-> Eisen als "Rotschlamm"
AlO(OH)+NaOH+H2O→Na[Al(OH)4]Fe2O3+3H2O→2Fe(OH)3
zum größten Teil bleibt das SiO2
Natriumaluminiumsilicat im Rotschlamm zurück.
2AlO(OH)+SiO2+2NaOH→Na2(Al2SiO6)·2H2O

## Slide 8: Zusammenfassung Verarbeitung
starkes Verdünnen entsteht Aluminiumhydroxid Al(OH)3
-> Herabsetzen der Laugenkonzentration verschiebt das Gleichgewicht zur Al(OH)3-Bildung
Na[Al(OH)4]⇌Al(OH)3+NaOH
Al(OH)3 als Impf-Substanz dazugeben zum Beschleunigen
danach Filtrieren und Waschen in Drehrohr- oder Wirbelschichtöfen
Entwässerung:
2Al(OH)3→Al2O3+3H2O

## Slide 9: Elektrolytischer Vorgang
3 Schritte:
1. 2Bauxit + 2NaOH → 2Na(Al(OH)4) + 2Fe2O3 Bayer-Verfahren
2. 2Na(Al(OH)4) → 2Al(OH)3 + 2NaOH
3. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

## Slide 10
Reduktion an der Kathode: 4Al3+ + 12e- → 4Al
Oxidation an der Anode: 3C + 6O2- → 3CO2 + 12e-
Gesamtgleichung: 2 Al2O3 + 3C → 4Al + 3CO2
- endotherme Reaktion
- 1345kJ werden benötigt
Schmelzflusselektrolyse

## Slide 11
Die Verwendung von Aluminium

## Slide 12: Warum wird immer mehr Aluminium verwendet?

## Slide 13: Positive Eigenschaften von Aluminium

## Slide 15: Verwendung von Aluminium in den verschiedenen Wirtschaftssektoren

## Slide 16: Einsparungen im Verkehr
Wenn jeder ein Leichtbauauto mit einem Anteil von 40% recyceltem Aluminium fahren würde, würde man über 10% CO2 weniger produzieren

## Slide 17: Das Matrizen-Verfahren
Aluminium auf über 500°C erhitzt
In die Matrize gepresst
Abkühlen bis es ausgehärtet ist
Fast jede belibige Form möglich

## Slide 18: ECKDATEN
    Jahresverbrauch von Aluminium in Europa: 8 Millionen Tonnen.
Jahresproduktion in Europa: 4,1 Millionen Tonnen.
Jährliches Recycling von Aluminiumschrott in Europa: 3,7 Millionen Tonnen.
Jahresimport in Europa: 2,5 Millionen Tonnen.
Aluminiumverbrauch pro Person in Europa: mehr als 24 kg.
Anstieg der Aluminiumverwendung weltweit: mehr als fünf Prozent pro Jahr.

## Slide 19: Quellen
https://www.google.de/search?q=bauxit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0t629kpbMAhUKhSwKHQo5AbwQ_AUIBygB&biw=1366&bih=651#tbm=isch&q=vom+bauxit+zum+aluminium
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/16/ac/elemente/vlu/13.vlu/Page/vsc/de/ch/16/ac/elemente/borgruppe/aluminium/aluminium_05.vscml.htmlhttp://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hydro.com%2Fupload%2FAluminium%2Fde%2F1.1.03_properties_de.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hydro.com%2Fde%2FDeutschland%2Fuber-aluminium%2Fwarum-aluminium%2Fphysikalischen-eigenschaften%2F&h=175&w=509&tbnid=d2ha7KcTCRCChM%3A&docid=LBn6qTH_JtLAnM&ei=oBsWV5jKFIT4UrG2uIgI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=8329&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0ahUKEwiYmq240ZrMAhUEvBQKHTEbDoEQMwgxKAowCg&bih=803&biw=1600
http://www.impol-group.de/aluminium/verwendung-von-aluminium
http://www.aluinfo.de/tl_files/_media/content/img/Grafiken_deutsch/Absatzmaerkte_2011_de.jpg